Stackdoor open stapelhek

Type: Curved

NEN 5096  - EN1627 RC 2

Weerstandsklasse WK 2 (buiten toegepast)

Weerstandsklasse WK 3 (binnen achter glas toegepast)

V1   01-08-2018

Open zeer vandalismebestendig/inbraakwerend beveiligingshek met bijzonder kleine inbouwmaten

De stapelende horziontale profielen met verspringend gatenpatroon worden verbonden door verticale stalen verbinders .Hierdoor heeft het hek een plat pakket aan de bovenkant. Dankzij de ketting - waarmee het hek getild en geborgd wordt – is het hek niet op te tillen (gepatenteerd).

De Stackdoor type: ‘Curved’ is een gebogen versie van de Stackdoor standaard. Kan in elke gewenste radius gebogen worden en wordt d.m.v. 2 staalkabels aan de voorzijde meegetilt. Desgewenst kan de ‘Curved’ in 1 hek gecombineerd worden met rechte stukken.

Fabrikaat: 				Stackdoor Products te Harderwijk

Beoogd gebruik: 	Beveiliging tegen inbraak, ramkraak en vandalisme; o.a. toegepast in Winkels, kantoren, openbare gebouwen, parkeergarages t.b.v. personen- goederen en voertuigentoegang

Kenmerken:				Stalen lamellen stapelen tot een compact pakket

Slanke uitvoering met maximaal doorzicht

Toe te passen bij veiligheidsrisicoklasse 4 en 5

Standaard geïntegreerde vergrendeling tegen optillen

In iedere vorm leverbaar: recht, rond of met hoeken

Door minder inbouwruimte makkelijk te integreren in

plafond/wand

Minimale afmetingen:			Breed (mm): 	800mm

Hoog (mm): 	800mm

Maximale afmetingen:			Breed (mm): 	20000mm

Hoog (mm): 	10000mm

Materiaal: 				Pantser - Staal, thermisch verzinkt staal; optioneel RVS

Geleiders en onderlijst - aluminium geanodiseerd

Oppervlaktebehandeling (keuze): 	Geen

RAL coating – alle kleuren

Doorzicht:			 	> 85%

Aandrijving (keuze):			Buismotor  230 V met thermische beveiliging

Opsteekmotor 230 V (als hek vaak open/dicht gaat)

Motorpositie (keuze): 		Links of rechts

Bediening (keuze):		Sleutelschakelaar

Draaischakelaar

Afstandsbediening

Drukknop

Pincode unit

Tag/kaartlezer

App

Ed.

Vergrendeling: 			Ingebouwde optilbeveiliging (geen sleutel nodig)

Veiligheid:			Afrolbeveiliging (standaard)

Knel- inklimbeveiliging d.m.v. lichtgordijnen; radar of optische

fotocellen

Obstakel- onderloopbeveiliging d.m.v. lichtgordijnen; radar of rubber

op onderlijst (bedraad of draadloos)

Gewicht:			13 kg/m2

Opties:				Afschermkap over as en/of pakket

Noodbediening d.m.v. handslinger of accu (UPS)

Pantser RVS i.p.v. verzinkt staal

Meer info

Projecten

Foto’s

Gebruikershandleiding